## Slide 1
Falla de la chumacera de polea de faja transportadora
Dossier de confiabilidad con evidencia científica: causas raíz, pronóstico de vida útil y brechas
HOWK RIOS - CONFIABILIDAD
Informe del 27 de octubre de 2026 | Todo respaldado por fuente o declarado SIN DATOS PARA ARMARLO
Notes: Portada. El trabajo no inventa datos: cada afirmación lleva su fuente leída; lo que no la tiene queda como SIN DATOS PARA ARMARLO.

## Slide 2
Lubricación, contaminación y desalineación son las causas más respaldadas, pero sin datos de planta no se pueden confirmar ni pronosticar la vida
Fuente: Dossier del caso, 14 secciones; registro de evidencia con 257 entradas
Qué sabemos
Las fuentes leídas listan carga excesiva, desalineación, ajustes apretados, falla de lubricante, desgaste, corrosión y fretting como causas de daño de rodamientos
El defecto progresa en 4 etapas espectrales; la kurtosis detecta lo incipiente y luego vuelve a lo normal
En un banco de ensayo (carga más alta, 25 % de censura), un método de supervivencia pronostica el tiempo a la falla con MAE de 12,6 a 14,7 min
La exactitud de un diagnóstico cae de 97,58 % a 64,38 % según cómo se parte el conjunto
Qué no sabemos
Frecuencia de fallas por componente de poleas y fajas
Parámetros Weibull y curva de la bañera de chumaceras de polea
Costos de falla y de reemplazo, punto óptimo y LCC
Intervalo P-F y duración de cada etapa
Citas y cuartiles de las fuentes (bases bibliográficas bloqueadas)
Verificación oficial de las 43 normas identificadas
Qué recomendamos
Confirmar las 3 hipótesis con registros e inspección del activo
Evaluar vibración (envolvente) combinada con aceite y temperatura
Recolectar datos con definición de falla y censura
50
documentos leídos de 149
43
normas con estado visto
49
réplicas de figuras y tablas
153
cifras con su condición
Notes: Mensaje principal: hay respaldo para plausibilidad de causas, no para su ocurrencia en este activo.

## Slide 3
La literatura no trae estadística de fallas de chumaceras de polea; las cifras más cercanas son de rodillos y de bombas
Fuente: Wijaya et al. (2021); Goode (1988); Kenworthy et al. (2023); Shanyavskiy y Soldatenkov (2022)
> 50 %
de las fallas de fajas se debe a rodillos defectuosos (cita de segunda mano; no son poleas)
90 %
de las fallas prematuras de rodamientos de bolas de bombas, por cuatro causas (resumen de 1988)
L10
vida que alcanza o supera el 90 % de la población, solo en condiciones convencionales
Causas de daño que listan las fuentes
Lubricación impropia o falla del lubricante
Contaminación y corrosión asociada
Desalineación del eje y del soporte
Carga excesiva; ajustes apretados con sobrecalentamiento
Mala manipulación o instalación del rodamiento
Desgaste y fretting (micro-movimiento)
Por qué importa para la chumacera de polea
La vida nominal L10 no cubre estas causas: solo fatiga bajo condiciones convencionales
Los resultados publicados vienen de bancos y de otros activos, desde 600 rpm
Una polea lenta de faja no está representada: los valores no se trasladan
Todo lo que sigue se presenta como hipótesis posible hasta tener datos del activo
Notes: Las cifras de rodillos y de bombas son de segunda mano y no deben leerse como frecuencia de chumaceras de polea.

## Slide 4
Un equipo de 20 agentes con ficha de ocho bloques y compuertas de evidencia produce el dossier
Fuente: Protocolo del equipo; kit de cálculo con pruebas automáticas
1 Intake
La persona nombra el modo de falla; el líder pregunta
›
2 Búsqueda
5 frentes en paralelo: modos, monitoreo, vida, lubricación, normas
›
3 Lectura
Lectores de texto completo extraen tablas con extracto literal
›
4 Análisis
ACR, árbol, Ishikawa, FMECA, vida, predictivo, costos
›
5 Compuertas
Todo número debe estar literal en su fuente
›
6 Verificación
Verificador independiente, 4 rondas
›
7 Entrega
HTML, mapa de agentes, guía y presentación
Reglas del equipo
Nada se inventa
Sin evidencia: SIN DATOS PARA ARMARLO
Referencias en APA 7 con enlace
Sin nombres de empresas
Cálculos con el kit, no a mano
Compuertas automáticas
El nivel de lectura se deriva del acceso real
Cifras y réplicas: número literal en el extracto
Hipótesis nunca pasan de posible sin caso real
Ítems sin fuente válida se eliminan y se listan
Aprendizaje continuo
Cada corrección queda en el historial
Reglas candidatas en cuarentena
La persona aprueba lo permanente
Los 4 agentes nuevos (papers, réplicas, ranking, diseño) se suman al próximo caso
Notes: El líder envía a cada agente un encargo con ROL, TAREA, CONTEXTO, RAZONAMIENTO, CONDICIONES DE CIERRE, FEEDBACK, ALMACENAMIENTO Y MEMORIA y SALIDA.

## Slide 5
Se leyeron 50 documentos de 149 registrados, sobre todo preprints recientes: falta lectura de libros y tesis
Fuente: Registro de evidencia del caso; nivel de lectura derivado del acceso
Chart: Documentos leídos por tipo de fuente
| Artículos arbitrados | Datos y repositorios | Preprints
Documentos leídos | 10 | 5 | 35
Chart: Documentos leídos por año de publicación
| 1988 | 2008 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Documentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | 9
257
entradas en el registro
158
extractos literales con localizador
89
pistas de buscador: no respaldan afirmaciones
0
libros y tesis leídos en texto completo
Notes: Los libros y tesis siguen pendientes: los repositorios universitarios y de libros están bloqueados en este entorno.

## Slide 6
Cada hipótesis se explica con una cadena de cinco porqués que va de la causa física a la humana y a la latente
Fuente: Análisis del equipo con fuentes citadas (síntesis); a confirmar con registros del activo
Hipótesis | Causa física | Causa humana (práctica o decisión) | Causa latente (gestión)
H1 Lubricación inadecuada | Porque la película de lubricante no separó las superficies (falla de lubricante), con desgaste y daño de pistas. | Porque tipo, cantidad o intervalo de relubricación no estaban ajustados a las condiciones reales (carga, temperatura, contaminación). | Porque la lubricación no se gestionó como un modo de falla con indicador y verificación, y el monitoreo con indicadores tardíos no la señaló a tiempo. Causa latente a confirmar con registros.
H2 Contaminación | Porque la barrera de sellado no impidió el ingreso de partículas o humedad en un ambiente que puede ser agresivo (condición a verificar), o porque se introdujo durante la instalación o el engrase. | Porque el sellado se especificó y mantuvo para condiciones convencionales, o porque su deterioro no se detectó. | Porque la selección y el plan de mantenimiento se apoyaron en una vida nominal que cubre fatiga en condiciones convencionales y no trataron la contaminación como modo de falla gestionado.
H3 Desalineación | Porque el eje y el soporte quedaron fuera de la posición de diseño (asiento del soporte, escuadra del eje, base). | Por falta de verificación de alineación al montar o tras intervenciones, o por pérdida de posición en servicio. Condición a verificar con mediciones. | Porque no hay requisito de verificar alineación en la puesta en servicio ni tras intervenciones, ni un indicador que la vigile. Causa latente a confirmar.
Las otras seis hipótesis (carga excesiva, ajustes, instalación, fatiga normal, detección tardía y mecanismos secundarios) quedan en estado posible. Ninguna está confirmada: no hay caso real.
Notes: La clasificación en física, humana y latente sigue el marco de análisis de causa raíz; el contenido de cada eslabón es síntesis con fuentes citadas.

## Slide 7
El árbol de fallas separa el inicio del daño de su progreso sin detección, con causas físicas, humanas y latentes
Fuente: Árbol del caso (nodos N0 a N18); borde continuo = respaldo directo, discontinuo = síntesis
N0 Falla funcional de la chumacera: pérdida de soporte y giro (AND)
N1 Se inicia un daño en el rodamiento o su montaje (OR)
N12 El daño progresa sin detección oportuna (OR)
N2 Fatiga normal (fin de vida)
N3 Causas fuera de lo convencional: lubricación, contaminación, desalineación, carga, ajustes, instalación
N16 Causas latentes de gestión
N17 Prácticas sin control suficiente (latente)
N18 Selección basada solo en L10 (latente)
N13 Indicador poco sensible o tardío (humana)
N14 Umbrales sin sustento o modelos que no generalizan (humana)
N15 Monitoreo sin combinar técnicas (latente)
Borde azul: causa física
Borde naranja: causa humana
Borde lila: causa latente
Notes: El diagrama completo, con zoom, mano de desplazamiento e impresión en A4 o A3, está en la pestaña Modos y causas del informe HTML.

## Slide 8
El Ishikawa reúne 26 causas en seis ramas; solo 9 tienen respaldo directo
Fuente: Ishikawa del caso; ramas Mano de obra y Medio ambiente con SIN DATOS PARA ARMARLO parcial
Máquina | 3 con respaldo, 3 síntesis
Carga radial real sobre la chumacera mayor que la de diseño (tensiones de banda mayore…
Desalineación del eje de la polea respecto del soporte o entre soportes.
Ajuste apretado o inadecuado entre rodamiento, eje y alojamiento.
Método | 1 con respaldo, 3 síntesis
Práctica de relubricación (tipo, cantidad, intervalo) no ajustada a las condiciones re…
Montaje e instalación del rodamiento sin control suficiente (manipulación previa, méto…
Selección del rodamiento solo por vida nominal, que cubre fatiga de contacto en condic…
Material | 2 con respaldo, 2 síntesis
Lubricante degradado, inadecuado o incompatible con la aplicación.
Corrosión y desgaste de las superficies del rodamiento.
Fatiga normal del material (descascarado subsuperficial): fin de vida esperado y no fa…
Mano de obra | 0 con respaldo, 3 síntesis
Competencia y herramientas para el montaje del rodamiento, vistas como capacidad del s…
Competencia del analista de vibración para elegir la banda del filtro de envolvente e …
Nivel de mantenimiento e inspección rutinaria de la chumacera (limpieza, estado de sel…
Medición | 3 con respaldo, 3 síntesis
RMS y espectro de velocidad detectan tarde el defecto incipiente.
Kurtosis usada como indicador único: no es monótona con el avance del daño.
Umbrales de kurtosis 3 y 5 sin sustento hallado; los umbrales fijos describen pocos ti…
Medio ambiente | 0 con respaldo, 3 síntesis
Polvo y partículas del entorno de la chumacera.
Humedad, agua de lluvia o de lavado y condensación.
Temperatura de operación del soporte elevada por ambiente o por material acumulado que…
Notes: Cada causa del HTML dice por qué podría ocurrir y cómo verificarla.

## Slide 9
El FMECA lista 8 modos de falla con detección y tarea propuesta; severidad, ocurrencia y detección quedan para un experto
Fuente: FMECA del caso; escalas S-O-D: SIN DATOS PARA ARMARLO
Id | Modo de falla | Detección propuesta | Tarea RCM propuesta (síntesis)
FM1 | Fatiga de contacto por rodadura (descascarado subsuperficial) | Análisis de envolvente (filtrar en la resonancia, demodular, buscar BPFO, BPFI, BSF, FTF) y kurtosis… | En condición (on-condition). Hay una técnica que la literatura asocia a detección temprana (envolvente) y etapas de…
FM2 | Desgaste del rodamiento o del asiento | La evidencia no asocia una técnica específica al desgaste; por síntesis, tendencia de vibración y an… | En condición, con restauración solo si hay edad identificable. El desgaste es el candidato clásico a restauración o…
FM3 | Corrosión por contaminación | Análisis de aceite o grasa y termografía como complemento de la vibración (E-8003); no hay técnica e… | Rediseño (sellado/protección) y en condición. Si la contaminación es la causa dominante, atacar la causa (sello, pr…
FM4 | Falla de lubricación (lubricante inadecuado, insuficiente o degradado) | Análisis de aceite o grasa y termografía, combinados con vibración (E-8003). Etapas ultrasónicas tem… | En condición y, si hay mecanismo identificable, tarea programada de lubricación. La relubricación es una tarea de p…
FM5 | Sobrecalentamiento por ajuste inadecuado en alojamiento o eje | Termografía combinada con vibración (E-8003); la evidencia no da umbrales de temperatura.… | Rediseño o corrección del procedimiento de montaje; en condición por temperatura. La causa está en la instalación; …
FM6 | Desalineación o carga excesiva | Vibración con análisis espectral (E-8001, E-8008) y termografía (E-8003); no hay firma específica de… | Rediseño o corrección de alineación; en condición. Si la desalineación es causa, corregirla es lo que reduce la ocu…
FM7 | Fretting (micro-movimiento en asientos) | La evidencia no menciona técnica específica de detección para fretting. SIN DATOS PARA ARMARLO.… | Búsqueda de falla no aplica; inspección al desmontar. Sin técnica de detección en línea en la evidencia, solo se pr…
FM8 | Daño por manipulación o instalación deficiente | La evidencia no da técnica; revisar el historial de órdenes tras reemplazos (requiere datos del acti… | Rediseño de procedimiento. La causa es de método de trabajo; mejora el procedimiento y verifica con el historial si…
Notes: Los puntajes S, O y D no se inventan: los asigna quien conozca el activo.

## Slide 10
El defecto progresa en cuatro etapas y cada técnica de monitoreo ve solo parte de ellas
Fuente: Lillelund et al. (2024); Jayaswal et al. (2008); Burda et al. (2022); Lillelund et al. (2025)
Etapa 1 Ultrasónica
Frecuencias ultrasónicas solo con sensores especializados; sin defectos visibles
Etapa 2 Resonancia natural
Señales alineadas con la resonancia de las piezas; primeros defectos en inspección
Etapa 3 Frecuencias de defecto
BPFO, BPFI, BSF y FTF con armónicos: el defecto se extiende
Etapa 4 Final
Precede a la falla total; ruido de fondo aleatorio
Ultrasonido y alta frecuencia
Kurtosis (vuelve a lo normal al extenderse)
Envolvente (banda impulsiva)
Espectro de velocidad y RMS (síntesis)
Aceite, temperatura y termografía: SIN DATOS PARA ARMARLO sobre su etapa; combinar técnicas mejora la confianza
Intervalo P-F y duración de las etapas: SIN DATOS PARA ARMARLO. Esquema cualitativo.
Notes: Las barras indican en qué etapas cada técnica tiene respaldo de ver el defecto; no son duraciones.

## Slide 11
En un banco de ensayo, en la condición de mayor carga, los modelos de supervivencia pronostican el tiempo a la falla con error de 12,6 a 18,5 minutos
Fuente: Lillelund et al. (2025), banco XJTU-SY, condición C1 (12,0 kN, 2100 rpm), 25 % de censura; error absoluto medio
Chart: MAE del tiempo a la falla por modelo (min)
| LASSO (sin censura) | CoxPH | GBSA | RSF | MTLR | BNNSurv
MAE (min) | 18.5 | 14.7 | 17.4 | 12.6 | 13.8 | 14.2
Qué muestra
CoxPH 14,7 min (IC 95 %: 13,6 a 15,8)
Bosques de supervivencia aleatorios 12,6 min (11,8 a 13,4)
LASSO sin censura 18,5 min (17,4 a 19,6)
Más censura empeora el error
Por qué no se traslada
15 rodamientos de bolas con carga de 10 a 12 kN y vidas de minutos
Censura simulada, no de flota real
Los minutos no son precisión en planta
Notes: Las desviaciones de la tabla son desviaciones estándar; el resumen del paper da intervalos de confianza. No se mezclan.

## Slide 12
La exactitud de un diagnóstico depende de cómo se parte el conjunto: de 97,58 % con pliegues por carga a 64,38 % por severidad
Fuente: Sehri et al. (2025), CWRU; exactitud balanceada media; Leyva-Vazquez et al. (2026), resumen
Chart: Exactitud balanceada media (%) según la partición
| Afinado completo ImageNet | Afinado completo VibNet | Desde cero | Afinado parcial VibNet | Afinado parcial ImageNet
Pliegues por carga | 97.58 | 97.39 | 96.84 | 95.66 | 90.04
Pliegues por severidad | 64.38 | 66.57 | 64.35 | 66.88 | 58.26
Lectura
La partición decide el resultado
Con los mismos métodos la exactitud baja unos 33 puntos
Desviaciones de hasta 21 puntos entre pliegues
Otro ejemplo
Retener una condición completa: 100 % en CWRU y 40,64 % en JNU a 1000 rpm
Una regresión logística llegó a 57,91 % en ese caso
Notes: Validar por activo y por tiempo es condición para cualquier modelo propio.

## Slide 13
Ninguna fuente recomienda un sensor para chumaceras de polea; hay resultados publicados en otros activos y bancos
Fuente: Lectura de papers del equipo; costos, alcance y batería: SIN DATOS PARA ARMARLO
Técnica o sensor | Resultado publicado | Condición y límite
Micrófono y autoencoder convolucional | AUC 0,875 frente a 0,518 del bosque de aislamiento | Cepilladora industrial; no es rodamiento ni faja
Detección acústica no supervisada | AUC 65,92 % (dominio fuente) y 55,75 % (objetivo) en la máquina «bearing» de un desafío | Sonido de laboratorio con ruido añadido
Ampliación de datos con difusión | CNN en CWRU de 78,665 % a 94,033 % de exactitud | Clasificación en banco, no vida remanente
CNN embebida en microcontrolador | Exactitud 98,9 % y 19 ms por diagnóstico en CWRU | Sin sensor inalámbrico en el ensayo
Ultrasonido y alta frecuencia | El defecto incipiente excita frecuencias desde unos 10 kHz | Sin resultado en polea lenta
Vibración con aceite y termografía | Combinar técnicas mejora la confianza del diagnóstico | Sin etapa ni anticipación declaradas
Siguiente paso: evaluar en piloto qué técnica detecta a tiempo en una polea lenta, con datos propios y línea base por activo.
Notes: Detalle en la pestaña Monitoreo y ML, Sensores y técnicas.

## Slide 14
La curva de la bañera ilustra cómo la forma β cambia la estrategia, pero no hay parámetros publicados de chumaceras de polea
Fuente: Burke et al. (2019), definición de forma de bañera y familia Weibull; valores del gráfico: simulación ilustrativa
Chart: Simulación ilustrativa: tasa de falla por 1000 h
| 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400
Total | 0.459 | 0.341 | 0.293 | 0.268 | 0.258 | 0.256 | 0.262 | 0.275 | 0.295 | 0.32 | 0.352 | 0.39 | 0.435 | 0.486 | 0.544 | 0.609 | 0.681 | 0.76 | 0.846 | 0.94 | 1.041 | 1.15 | 1.267 | 1.393
Mortalidad infantil | 0.408 | 0.289 | 0.236 | 0.204 | 0.183 | 0.167 | 0.154 | 0.144 | 0.136 | 0.129 | 0.123 | 0.118 | 0.113 | 0.109 | 0.105 | 0.102 | 0.099 | 0.096 | 0.094 | 0.091 | 0.089 | 0.087 | 0.085 | 0.083
Azar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Desgaste | 0 | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.025 | 0.039 | 0.058 | 0.081 | 0.108 | 0.141 | 0.179 | 0.223 | 0.272 | 0.327 | 0.389 | 0.457 | 0.532 | 0.613 | 0.702 | 0.798 | 0.902 | 1.013 | 1.132 | 1.259
Cómo leerla
β menor que 1: la tasa baja con la edad
β igual a 1: tasa constante
β mayor que 1: la tasa sube (desgaste)
Suma de tres riesgos = forma de bañera
Qué falta (SIN DATOS PARA ARMARLO)
β y η de chumaceras de polea
Tasas de falla por fase
Costos para decidir reemplazo por edad
Simulador interactivo disponible en el informe HTML
Notes: Los valores son de simulación y no representan el activo.

## Slide 15
Se identificaron 43 normas y guías aplicables al monitoreo y al pronóstico, todas pendientes de verificación oficial
Fuente: Resúmenes de buscador (SOLO-SNIPPET); ninguna página oficial pudo abrirse; no hay norma específica de aprendizaje automático para mantenimiento
Chart: Normas con estado visto por organismo
| ISO | IEEE | ASTM | API | CEMA | ISO/IEC | IEC | NEMA | VDI | DIN | UNE | SAE | NCh
Normas | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Norma (edición vista) | Uso según lo visto
ISO 13381-1 (2025) | Pronóstico, base del RUL; los resúmenes dicen que reemplaza la edición 2015 (sin verificar)
ISO 13373-1 y -3 | Monitoreo de vibración y guía de diagnóstico
ISO 17359 (2018) | Programa de monitoreo de condición
ISO 20816-3 (2022) | Evaluación de vibración; reemplaza ISO 10816-3
ISO 281 (2007) | Vida nominal L10; 3.ª edición en borrador
ISO 15243 (2017) | Modos de falla de rodamientos y sus causas
ISO 14224 (2016) | Datos de falla y mantenimiento (sector petróleo y gas)
VDI 3832 (2013) | Ruido estructural de rodamientos
ISO 23247-1, ISO/IEC 30173 | Marco de gemelo digital
Notes: Sin resultado: NTP, NOM, ABNT, NCh-ISO 281 y 14224, ISA y BS específicas.

## Slide 16
Siete brechas de información impiden pasar de hipótesis a conclusiones; cada una indica qué la cerraría
Fuente: Dossier del caso, secciones SIN DATOS PARA ARMARLO
Brecha | Estado | Qué la cerraría
Historial de la chumacera (fechas, horas, causa) | SIN DATOS PARA ARMARLO | Órdenes de trabajo con definición de falla y censura
Weibull y punto óptimo de reemplazo | SIN DATOS PARA ARMARLO | Tiempos hasta la falla del activo y costos de falla y reemplazo
Top real de fallas por componente | SIN DATOS PARA ARMARLO | Leer los textos de rodillos, tesis minera y conjunto de averías (hoy solo pistas)
Intervalo P-F y duración de etapas | SIN DATOS PARA ARMARLO | Mediciones periódicas con vibración, aceite y temperatura
Severidad, ocurrencia y detección del FMECA | SIN DATOS PARA ARMARLO | Panel de expertos con el historial del activo
Citas y cuartiles de las fuentes | SIN DATOS PARA ARMARLO | Acceso a Crossref, OpenAlex o Scopus
Verificación de normas y lectura de libros y tesis | SIN DATOS PARA ARMARLO | Habilitar dominios de organismos y repositorios universitarios
Notes: Estas brechas son las que justifican las preguntas finales a la persona.

## Slide 17
Propuesta de hoja de ruta en tres horizontes: confirmar causas, medir y recién entonces decidir el reemplazo y el modelo
Fuente: Propuesta del equipo (síntesis); requiere validación y datos propios; no son resultados de las fuentes
Inmediato: confirmar
Inspeccionar el lubricante, los sellos y la huella del rodamiento retirado
Medir alineación del eje y del soporte
Registrar contaminación, humedad y temperatura del soporte
Definir falla funcional y censura en el sistema de órdenes
Corto plazo: medir
Piloto de vibración con envolvente y kurtosis más aceite y temperatura
Línea base por activo antes de fijar umbrales
Bitácora de intervenciones con el mismo punto de medición
Panel de expertos para severidad, ocurrencia y detección
Mediano plazo: decidir
Con tiempos hasta la falla: Weibull con censura y reemplazo por edad
Con costos: LCC y punto óptimo
Probar detección de anomalías si no hay etiquetas; validar por activo y tiempo
Repetir el dossier con las fuentes hoy bloqueadas
Notes: Los valores numéricos de umbrales, intervalos y costos son SIN DATOS PARA ARMARLO hasta contar con datos propios.

## Slide 18
El equipo de agentes aprende de cada corrección y deja todo en el historial del repositorio
Fuente: Mapa de agentes y guía de comandos del proyecto
A Investigación y lectura
Investigador de literatura
Investigador de normas
Buscador de datos
Analista de papers
B Análisis
Auditor de datos
Estadística de vida
Causa raíz y FMECA
Predictivo, economía, réplicas, ranking
C Entrega y calidad
Integrador
Verificador independiente
Redactor
Diseñador de la interfaz
D Memoria
Historiador de casos
Curador de memoria
Aprendizaje por feedback
Comandos
/modo-de-falla investiga un modo de falla y arma el dossier
/confiabilidad lanza al líder y los especialistas sobre una solicitud
Mapa interactivo: docs/agentes/mapa_agentes.html
Cómo aprende
La persona corrige o da una regla
El agente de feedback la registra con fecha y alcance
Queda en cuarentena hasta que la persona la apruebe
Notes: El líder, llamado ESTRATEGA, entrega a cada agente un encargo con la ficha de ocho bloques.

## Slide 19
Cuatro decisiones de la persona desbloquean el siguiente nivel de análisis
Fuente: Preguntas finales del equipo
1
¿Habilita los dominios académicos?
Crossref, OpenAlex, arXiv directo y repositorios permitirían citas, cuartiles, libros y tesis en texto completo.
2
¿Aporta el historial de la chumacera?
Fechas, horas, causa y definición de falla permiten Weibull con censura y el reemplazo por edad.
3
¿Qué costos usamos?
Solo los hallados en papers o tesis; la persona puede aportar los propios si lo decide.
4
¿Qué falla analizamos después?
Con los 4 agentes nuevos activos: analista de papers, replicador, rankeador y diseñador.
Notes: Cada decisión tiene un efecto concreto en lo que el equipo puede afirmar.

## Slide 20
Referencias principales en APA 7 (1 de 2)
Fuente: Registro de evidencia del caso; enlaces completos en la pestaña Referencias del informe
Wijaya, H., Rajeev, P., Gad, E., & Vivekanamtham, R. (2021). Distributed optical fibre sensor for condition monitoring of mining conveyor using wavelet transform and artificial neural network. Structural Control and Health Monitoring, 28(11). https://doi.org/10.1002/stc.2827
Shanyavskiy, A. A., & Soldatenkov, A. P. (2022). Crack path and regularities for ball-bearing fracture in the very-high-cycle fatigue regime. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 45(11), 3378-3392. https://doi.org/10.1111/ffe.13782
Kenworthy, J., Hart, E., Stirling, J., Stock, A., Keller, J., Guo, Y., Brasseur, J., & Evans, R. (2023). Wind turbine main bearing rating lives as determined by IEC 61400-1 and ISO 281: A critical review and exploratory case study. Wind Energy, 27(2), 179-197. https://doi.org/10.1002/we.2883
Goode, T. (1988). Preventing Early Failure of Pump Ball Bearings. Opflow, 14(4), 1-5. https://doi.org/10.1002/j.1551-8701.1988.tb00751.x
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2024). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.01614
Jayaswal, P., Wadhwani, A. K., Mulchandani, K. B., & Kaneko, Y. (2008). Machine Fault Signature Analysis. International Journal of Rotating Machinery, 2008(1). https://doi.org/10.1155/2008/583982
Burda, E. A., Zusman, G. V., Kudryavtseva, I. S., Naumenko, A. P., & Nicoletti, R. (2022). An Overview of Vibration Analysis Techniques for the Fault Diagnostics of Rolling Bearings in Machinery. Shock and Vibration, 2022(1). https://doi.org/10.1155/2022/6136231

## Slide 21
Referencias principales en APA 7 (2 de 2)
Fuente: Registro de evidencia del caso; enlaces completos en la pestaña Referencias del informe
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2025). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv 2405.01614 (version publicada: Expert Systems with Applications, segun la cabecera del preprint). https://arxiv.org/abs/2405.01614
Razzaq, W., & Zhao, Y.-B. (2025). CARLE: A Hybrid Deep-Shallow Learning Framework for Robust and Explainable RUL Estimation of Rolling Element Bearings. arXiv:2510.17846. https://arxiv.org/abs/2510.17846
Sehri, M., Varejão, I., Hua, Z., Bonella, V., Santos, A., Boldt, F. A., Dumond, P., & Varejão, F. M. (2025). Towards a universal vibration analysis dataset: A framework for transfer learning in predictive maintenance and structural health monitoring. arXiv:2504.11581 (preprint). https://arxiv.org/abs/2504.11581
Deschênes, A., Georges, R., Subakan, C., Ugulino, B., Henry, A., & Morin, M. (2025). Planing it by ear: Convolutional neural networks for acoustic anomaly detection in industrial wood planers. arXiv 2501.04819. https://arxiv.org/abs/2501.04819
Dohi, K., Imoto, K., Harada, N., Niizumi, D., Koizumi, Y., Nishida, T., Purohit, H., Tanabe, R., Endo, T., & Kawaguchi, Y. (2023). Description and discussion on DCASE 2023 Challenge Task 2: First-shot unsupervised anomalous sound detection for machine condition monitoring. arXiv 2305.07828. https://arxiv.org/abs/2305.07828
Yi, H., Hou, L., Jin, Y., Saeed, N. A., Kandil, A., & Duan, H. (2023). Time Series Diffusion Method: A Denoising Diffusion Probabilistic Model for Vibration Signal Generation. arXiv 2312.07981. https://arxiv.org/abs/2312.07981
Burke, K., Jones, M. C., & Noufaily, A. (2019). A flexible parametric modelling framework for survival analysis. arXiv:1901.03212. https://arxiv.org/abs/1901.03212