## Slide 1
Falla de la bomba centrífuga
Dossier de confiabilidad con evidencia científica: lo respaldado, lo que no se pudo leer y lo que falta
HOWK RIOS - CONFIABILIDAD
Informe del 27 de octubre de 2026 | Todo respaldado por fuente o declarado SIN DATOS PARA ARMARLO
Notes: Caso de la bomba centrífuga. La literatura específica de bombas no se pudo leer desde este entorno; el dossier es honesto sobre ello.

## Slide 2
Sin acceso a la literatura de bombas, solo los rodamientos tienen respaldo; todo lo propio de la bomba queda SIN DATOS PARA ARMARLO
Fuente: Dossier del caso; registro de evidencia con 351 entradas
Qué sabemos
Los rodamientos de bombas se citan entre los componentes más propensos a fallar, por contaminación, mala lubricación y montaje inadecuado
Un resumen de 1988 atribuye el 90 % de las fallas prematuras de rodamientos de bolas de bombas a cuatro causas (no es estadística)
El defecto progresa en 4 etapas espectrales; la kurtosis no es monótona
Qué no sabemos
Cavitación, recirculación, sellos, anillos de desgaste y golpe de ariete
Reparto de modos de falla, MTBF, Weibull y costos de bombas
Datos de bombas con tiempos hasta la falla
Citas y cuartiles de las fuentes
Verificación oficial de las 51 normas
Qué recomendamos
Abrir las pistas prioritarias con acceso a las fuentes
Reunir el historial de fallas con fechas
Línea base por activo antes de cualquier modelo
58
documentos leídos de 227
51
normas en resúmenes de buscador
0
fuentes leídas de cavitación o sellos
11
hipótesis, todas posibles
Notes: Mensaje principal: el análisis de rodamientos de la bomba tiene respaldo; lo hidráulico y los sellos no se pudo leer.

## Slide 3
Los siete frentes de búsqueda encontraron pistas, pero casi ninguna fuente se pudo leer en texto
Fuente: Resultados de los agentes de investigación; red bloqueada para revistas, repositorios y organismos
Frente | Entradas registradas | Leídas con extracto | Qué pasó
Mecanismos y modos | 17 | 0 | Solo pistas de buscador; ninguna cifra utilizable
Sellos y rodamientos | 9 | 5 | Solo se leyó lo de rodamientos en bombas
Monitoreo y diagnóstico | 24 | 5 | Se leyó un banco de motor; cavitación solo como pistas
Vida y costos | 7 | 0 | Pistas de Weibull y costos sin abrir
Normas | 51 | 0 | 51 normas en resúmenes; ninguna página oficial abierta
ML y RUL | 0 | 0 | El índice legible no contiene papers de bombas
Datos abiertos | 7 | 4 | Hay audio de bombas; ninguno con tiempos hasta la falla
Para compensar, se heredaron las fuentes leídas de rodamientos y vibración del caso previo, y se usaron por analogía con los rodamientos de la bomba.
Notes: El conector de texto completo no tiene cuota hasta el 1 de noviembre de 2026.

## Slide 4
Un equipo de 20 agentes con ficha de ocho bloques y compuertas de evidencia produce el dossier
Fuente: Protocolo del equipo; kit de cálculo con pruebas automáticas
1 Intake
La persona nombra el modo de falla
›
2 Búsqueda
7 frentes en paralelo
›
3 Lectura
Lectura de textos con extracto literal
›
4 Análisis
ACR, árbol, Ishikawa, FMECA, predictivo
›
5 Compuertas
Todo número debe estar literal en su fuente
›
6 Verificación
Verificador independiente
›
7 Entrega
HTML, mapa de agentes, presentación
Reglas del equipo
Nada se inventa
Sin evidencia: SIN DATOS PARA ARMARLO
Referencias en APA 7 con enlace
Sin nombres de empresas
Cálculos con el kit
Compuertas automáticas
El nivel de lectura se deriva del acceso real
Cifras: número literal en el extracto
Hipótesis nunca pasan de posible sin caso real
Ítems sin fuente válida se eliminan y se listan
Aprendizaje continuo
Cada corrección queda en el historial
Reglas candidatas en cuarentena
La persona aprueba lo permanente
Notes: Cada agente recibe ROL, TAREA, CONTEXTO, RAZONAMIENTO, CONDICIONES DE CIERRE, FEEDBACK, ALMACENAMIENTO Y MEMORIA y SALIDA.

## Slide 5
Se leyeron 58 documentos de 227 registrados, casi todos de rodamientos y vibración, ninguno de libros ni tesis
Fuente: Registro de evidencia del caso (incluye fuentes heredadas); nivel de lectura derivado del acceso
Chart: Documentos leídos por tipo de fuente
| Preprints | Datos y repositorios | otro | Artículos arbitrados
Documentos leídos | 40 | 8 | 1 | 9
Chart: Documentos leídos por año
| 1988 | 2008 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Documentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 12 | 13
351
entradas en el registro
171
extractos literales con localizador
169
pistas de buscador: no respaldan afirmaciones
0
libros y tesis leídos en texto completo
Notes: Las pistas de buscador se listan por si una persona puede abrirlas.

## Slide 6
Lo respaldado para la bomba se limita al rodamiento: contaminación, lubricación, ajustes, instalación y desalineación
Fuente: Shanyavskiy y Soldatenkov (2022); Goode (1988); Lillelund et al. (2025); Kenworthy et al. (2023)
90 %
de fallas prematuras de rodamientos de bolas de bombas, por cuatro causas (resumen de 1988, atribución del autor)
L10
vida que alcanza o supera el 90 % de la población, solo en condiciones convencionales
0
fuentes leídas sobre cavitación, sellos o recirculación
Causas de daño que listan las fuentes
Contaminación y corrosión asociada
Mala lubricación o falla del lubricante
Ajustes inadecuados con sobrecalentamiento
Mala manipulación o instalación
Carga excesiva y desalineación
Desgaste y fretting
Límites
No hay estadística de la población de bombas
La cifra de 90 % es de un resumen y no trae base de datos
Los modos propios de la bomba están solo como pistas
Todo se presenta como hipótesis posible
Notes: El 90 % no debe leerse como frecuencia de modos de falla de bombas.

## Slide 7
Cada hipótesis se explica con cinco porqués que van de la causa física a la humana y a la latente
Fuente: Análisis del equipo con fuentes citadas (síntesis); a confirmar con registros del activo
Hipótesis | Causa física | Causa humana | Causa latente
H1 Lubricación inadecuada o falla del… | Si se cumpliera, porque la película no separó los elementos rodantes ni evitó el contacto entre asperezas, a verificar con el lubricante retirado y las pistas. | Si se cumpliera, porque tipo, cantidad o intervalo de relubricación no estaban ajustados a la condición de operación y la temperatura reales, de las que depende la salud del rodamiento. | Si se cumpliera, porque la lubricación no se gestionó como modo de falla con indicador y verificación, y los indicadores en uso pierden señal al extenderse el defecto. Causa latente a confirmar con…
H2 Contaminación del rodamiento | Si se cumpliera, porque la barrera del alojamiento no impidió el ingreso de partículas o humedad, o porque se introdujo durante la instalación o el engrase (a verificar). | Si se cumpliera, porque se especificó y mantuvo para condiciones convencionales, o porque su deterioro no se detectó. | Si se cumpliera, porque la selección y el plan de mantenimiento se apoyaron en la vida nominal, que cubre fatiga en condiciones convencionales, y no trataron la contaminación como modo de falla…
H5 Desalineación del eje y el soporte | Si se cumpliera, porque el eje y el soporte quedaron fuera de la posición de diseño, a verificar con medición de alineación. | Si se cumpliera, por falta de verificación de alineación al montar o tras intervenciones, o por pérdida de posición en servicio; sin fuente leída propia de bombas. | Si se cumpliera, porque no hay requisito de verificar alineación en la puesta en servicio ni tras intervenciones, ni indicador que la vigile. Causa latente a confirmar con registros.
Hay 11 hipótesis en total, todas posibles; los modos propios de la bomba sin fuente leída no entran como hipótesis.
Notes: El informe HTML trae los siete encadenamientos.

## Slide 8
El árbol y el Ishikawa separan el inicio del daño de su progreso sin detección; Mano de obra y Medio ambiente quedan sin datos
Fuente: Árbol de fallas e Ishikawa del caso; clase de causa: física, humana o latente
Máquina | 3 con respaldo, 3 síntesis
Ajuste inadecuado o apretado entre rodamiento, eje y alojamiento.
Desalineación del rodamiento o del eje respecto del soporte.
Carga radial o axial sobre el rodamiento mayor que la de diseño. CONDICION A VERIFICAR.
Método | 0 con respaldo, 3 síntesis
Práctica de relubricación (tipo, cantidad, intervalo) no ajustada a las condiciones re…
Montaje e instalación del rodamiento sin control suficiente (manipulación previa, méto…
Selección del rodamiento solo por vida nominal, que cubre fatiga de contacto en condic…
Material | 2 con respaldo, 2 síntesis
Lubricante degradado, inadecuado o incompatible con la aplicación.
Corrosión y desgaste de las superficies del rodamiento.
Fatiga normal del material (descascarado): fin de vida esperado y no falla prematura.
Mano de obra | SIN DATOS PARA ARMARLO
Datos que faltan: ver el informe HTML
Medición | 3 con respaldo, 2 síntesis
Kurtosis usada como indicador único: no es monótona con el avance del daño.
Umbrales de kurtosis 3 y 5 sin sustento hallado.
Etapas tempranas de degradación solo detectables con sensores especializados o con aná…
Medio ambiente | SIN DATOS PARA ARMARLO
Datos que faltan: ver el informe HTML
Notes: El árbol completo, con zoom e impresión en A4 o A3, está en el informe HTML.

## Slide 9
El FMECA lista 7 modos de falla del rodamiento; los modos propios de la bomba quedan como vacíos con la pista por leer
Fuente: FMECA del caso; severidad, ocurrencia y detección: SIN DATOS PARA ARMARLO
Id | Modo de falla | Detección propuesta | Tarea RCM propuesta (síntesis)
FM1 | Fatiga de contacto por rodadura del rodamiento (descascarado… | Análisis de envolvente (alta sensibilidad, inmunidad al ruido, identifica tipo y ubicación del defecto) y frecuencias BPFO, BPFI, BSF, FTF… | En condición (on-condition) (consecuencia: A confirmar; si la falla es evidente y detiene el bombeo, operacional; seguridad o ambiente…
FM2 | Desgaste del rodamiento | La evidencia no asocia una técnica específica al desgaste; por síntesis, tendencia de vibración combinada con aceite o grasa y termografía… | En condición; restauración solo si hay edad identificable (consecuencia: A confirmar). El desgaste es el candidato clásico a restauración o…
FM3 | Corrosión del rodamiento por contaminación | Análisis de aceite o grasa y termografía como complemento de la vibración (E-8003); la evidencia no da técnica específica para corrosión. | Rediseño (protección del soporte) y en condición (consecuencia: A confirmar). Si la contaminación domina, atacar la causa suele ser más…
FM4 | Falla de lubricación del rodamiento (lubricante inadecuado,… | Análisis de aceite o grasa y termografía, combinados con vibración (E-8003). Las etapas ultrasónicas tempranas solo son detectables con… | En condición y, si se identifica el mecanismo, tarea programada de lubricación (consecuencia: A confirmar). La relubricación previene un…
FM5 | Sobrecalentamiento del rodamiento por ajuste inadecuado en… | Termografía combinada con vibración (E-8003); la evidencia no da umbrales de temperatura. | Rediseño o corrección del procedimiento de montaje; en condición por temperatura (consecuencia: A confirmar). La causa está en la…
FM6 | Daño del rodamiento por desalineación o carga excesiva | Vibración con análisis espectral (E-8001, E-8008) y termografía (E-8003); no hay firma específica de desalineación en la evidencia leída. | Corrección de alineación o rediseño; en condición (consecuencia: A confirmar). Corregir la causa reduce la ocurrencia; la inspección en…
FM7 | Daño del rodamiento por manipulación o instalación deficiente | La evidencia no da técnica; revisar el historial de órdenes tras reemplazos (requiere datos del activo). | Rediseño de procedimiento (consecuencia: A confirmar). La causa es de método de trabajo; mejorar el procedimiento y verificar con el…
Notes: Los puntajes S, O y D los asigna quien conozca el activo.

## Slide 10
Los modos propios de la bomba no se pudieron respaldar: cada uno indica la pista que habría que leer
Fuente: Pistas SOLO-SNIPPET del registro; ninguna respalda una afirmación
Modo o tema | Estado | Qué habría que leer
Reparto de modos de falla y MTBF | SIN DATOS PARA ARMARLO | Revisión de modos de falla de bombas para agua; estudio de 500 fallas en una refinería; datos de la asociación europea de sellos
Sellos mecánicos | SIN DATOS PARA ARMARLO | Tesis sobre vida y falla de sellos; guías del fabricante de sellos (contenido comercial)
Cavitación y NPSH | SIN DATOS PARA ARMARLO | Revisión de erosión por cavitación; criterios de NPSH; cavitación por corriente del motor
Recirculación y operación fuera del BEP | SIN DATOS PARA ARMARLO | Guías de margen de operación; casos de campo
Anillos de desgaste y desgaste del impulsor | SIN DATOS PARA ARMARLO | Estudios de holgura y eficiencia
Golpe de ariete y fatiga del eje | SIN DATOS PARA ARMARLO | Estudio de transitorio por disparo de bomba; fractura de eje por fatiga
Las cifras de reparto que traen las pistas (sellos 60 % a 69 %, rodamientos 22 % a 45 %) se contradicen entre sí y no se usan.
Notes: Abrir estas fuentes requiere habilitar los dominios académicos o aportar los PDF.

## Slide 11
Hoy no se justifica ningún modelo entrenado: procede definir, medir una línea base y detectar anomalías en sombra
Fuente: Estrategia del caso (síntesis del equipo); sin datos propios ni etiquetas; resultados de bancos de rodamientos no se trasladan
0. Definición previa (sin modelo)
Fijar con el negocio el objetivo (detección, diagnóstico o RUL), el horizonte H y el costo de falso negativo frente a falso positivo. Definir qué es falla funcional de la bomba (y por modo: rodamiento, sello, impulsor, hidráulica) y qué es censura (retiro preventivo, cambio por otra causa, bomba…
1. Línea base por activo y por punto de operación
Medir cada bomba en buen estado y construir su referencia propia por punto de operación (RMS, espectro de envolvente en los rodamientos, temperatura y corriente del motor), con carta de control o tendencia. Las variables hidráulicas se definen con un experto: SIN DATOS PARA ARMARLO por falta de…
2. Detección de anomalías sin etiquetas, en sombra
Entrenar solo con datos normales del propio activo (el diseño sin muestras anómalas de los retos acústicos y del ensayo de campo) y operar en sombra, sin actuar, registrando cada alerta con su inspección posterior. Partición cronológica por activo, descartando ventanas que cruzan el límite entre…
3. Diagnóstico (tipo y ubicación del defecto)
Diagnóstico por reglas: envolvente y frecuencias características para los rodamientos de bomba y motor, y corriente del motor para separar causa mecánica de eléctrica, contrastado con la inspección del componente desmontado. Un clasificador supervisado solo con fallas etiquetadas del propio activo…
4. Pronóstico (RUL) solo con tiempos hasta la falla
Pasar a RUL únicamente cuando existan tiempos hasta la falla del propio activo o flota. Primero supervivencia clásica con censura (Kaplan-Meier, Weibull con tools/reliability), tratando la censura como tal y no como RUL = 0. Después evaluar CoxPH o bosque de supervivencia como candidatos de método.…
5. Operación, deriva y reentrenamiento
Piloto en sombra antes de actuar. Plan de deriva por cambio de punto de operación, de rodamiento, de impulsor o de lubricante; recalibrar en planta, no importar parámetros de banco. Reentrenar solo con aprobación humana y guardar script, semilla y versiones.
Notes: Cada etapa indica su condición para avanzar en el informe HTML.

## Slide 12
No hay datos abiertos de bombas con tiempos hasta la falla; solo audio para diagnóstico y bancos de rodamientos
Fuente: Registro de datos abiertos del caso; MIMII (Purohit et al., 2019) y reempaquetados
Conjunto | Contenido | Aptitud | Límite
MIMII y reempaquetados | Sonidos de bombas y otras máquinas, normal y con anomalías provocadas | Diagnóstico acústico | Sin vibración, presión ni caudal; no define la bomba
Conjuntos de bombas con vibración y corriente (pistas) | Cavitación, impulsor dañado, desalineación (según el buscador) | Diagnóstico | Sin verificar; dominios bloqueados
Rodamientos a la falla de banco | 17 rodamientos de bolas con carga y velocidad variables | Analogía de vida del rodamiento | No es bomba ni campo
Vida de bombas con censura | No se encontró | Ninguna | Weibull y RUL de la bomba no son admisibles
Sin tiempos hasta la falla no se ajusta distribución de vida; lo primero es reunir el historial de fallas con fechas y censura.
Notes: Se podría usar el banco de rodamientos como analogía si la persona lo decide.

## Slide 13
Se identificaron 51 normas y guías aplicables a bombas, vibración y pronóstico; todas pendientes de verificación oficial
Fuente: Resúmenes de buscador (SOLO-SNIPPET); ninguna página oficial pudo abrirse
Chart: Normas con estado visto por organismo
| ISO | API | ANSI/HI | IEC | IEEE | DIN | BSI | CEN/EN | UNE | NCh | NEMA | ASTM | VDI | ABNT | NOM
Normas | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Norma (según resumen) | Uso y estado visto
API 610 (12.ª ed., 2021) e ISO 13709 | Bombas centrífugas; ya no son equivalentes
API 682 e ISO 21049 | Sellos; estado en conflicto en ISO 21049
ISO 20816-1 y -3; ANSI/HI 9.6.4 | Vibración; ISO 10816-1 está retirada
ISO 281 e ISO 15243 | Vida L10 y modos de falla de rodamientos
ISO 13373, 17359, 13379-1, 13381-1 | Monitoreo, diagnóstico y pronóstico
ISO 14224 | Datos de falla (sector petróleo y gas)
ANSI/HI 9.6.3 y 9.6.5 | Márgenes de operación; edición en conflicto
Notes: No hay norma específica de aprendizaje automático para mantenimiento en lo visto.

## Slide 14
Siete brechas impiden pasar de hipótesis a conclusiones; cada una indica qué la cerraría
Fuente: Dossier del caso, secciones SIN DATOS PARA ARMARLO
Brecha | Estado | Qué la cerraría
Literatura de bombas centrífugas | SIN DATOS PARA ARMARLO | Habilitar dominios académicos o aportar PDF de revisiones y tesis
Historial de fallas de las bombas | SIN DATOS PARA ARMARLO | Órdenes de trabajo con fechas, causa, definición de falla y censura
Weibull y punto óptimo de reemplazo | SIN DATOS PARA ARMARLO | Tiempos hasta la falla y costos de falla y reemplazo
Top real de modos de falla | SIN DATOS PARA ARMARLO | Leer las fuentes con reparto por componente (hoy pistas contradictorias)
Señales hidráulicas y cavitación | SIN DATOS PARA ARMARLO | Leer los estudios de cavitación y los conjuntos de bombas con vibración y corriente
Severidad, ocurrencia y detección del FMECA | SIN DATOS PARA ARMARLO | Panel de expertos con el historial del activo
Citas, cuartiles y verificación de normas | SIN DATOS PARA ARMARLO | Acceso a bases bibliográficas y a las páginas de los organismos
Notes: Estas brechas justifican las preguntas finales a la persona.

## Slide 15
Propuesta en tres horizontes: abrir las fuentes y confirmar causas, medir y recién entonces modelar
Fuente: Propuesta del equipo (síntesis); requiere validación y datos propios
Inmediato: abrir y confirmar
Habilitar dominios o aportar PDF de bombas centrífugas
Repetir los siete frentes con acceso
Inspeccionar lubricante, sellos y huella del rodamiento retirado
Medir alineación del eje y del soporte
Corto plazo: medir
Línea base por punto de operación con vibración, temperatura y corriente
Bitácora de intervenciones con el mismo punto de medición
Detección de anomalías en sombra
Panel de expertos para S, O y D
Mediano plazo: decidir
Con tiempos hasta la falla: supervivencia con censura
Con costos: LCC y reemplazo por edad
Diagnóstico supervisado solo con fallas etiquetadas propias
Recalibrar en planta, no importar parámetros de banco
Notes: Los valores numéricos de umbrales, intervalos y costos son SIN DATOS PARA ARMARLO.

## Slide 16
Cuatro decisiones de la persona desbloquean el análisis completo de la bomba
Fuente: Preguntas finales del equipo
1
¿Habilita los dominios académicos?
arXiv directo, Crossref, MDPI, Frontiers, Springer, repositorios universitarios y organismos de normas permitirían leer la literatura de bombas.
2
¿Aporta PDF de revisiones o tesis de bombas?
Se registran como datos aportados y se leen completos, sin esperar a los dominios.
3
¿Aporta el historial de fallas de sus bombas?
Fechas, horas, causa y definición de falla permiten Weibull con censura y reemplazo por edad.
4
¿Autoriza guardar el dossier en el historial?
Ya está en historial/dossiers/bomba_centrifuga/ de la rama de trabajo.
Notes: Cada decisión tiene un efecto concreto en lo que el equipo puede afirmar.

## Slide 17
Referencias principales en APA 7 (1 de 2)
Fuente: Registro de evidencia del caso; enlaces completos en la pestaña Referencias del informe
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2025). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv 2405.01614 (cabecera del preprint: Expert Systems with Applications). https://arxiv.org/abs/2405.01614
Autor no identificado (s. f.). Real-Time Vibration-Based Bearing Fault Diagnosis Under Time-Varying Speed Conditions. arXiv 2311.18547 (preprint; autores y año no figuran en el texto leído). https://arxiv.org/abs/2311.18547
Goode, T. (1988). Preventing Early Failure of Pump Ball Bearings. Opflow, 14(4), 1-5. https://doi.org/10.1002/j.1551-8701.1988.tb00751.x
Shanyavskiy, A. A., & Soldatenkov, A. P. (2022). Crack path and regularities for ball-bearing fracture in the very-high-cycle fatigue regime. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 45(11), 3378-3392. https://doi.org/10.1111/ffe.13782
Kenworthy, J., Hart, E., Stirling, J., Stock, A., Keller, J., Guo, Y., Brasseur, J., & Evans, R. (2023). Wind turbine main bearing rating lives as determined by IEC 61400-1 and ISO 281: A critical review and exploratory case study. Wind Energy, 27(2), 179-197. https://doi.org/10.1002/we.2883
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2024). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.01614

## Slide 18
Referencias principales en APA 7 (2 de 2)
Fuente: Registro de evidencia del caso; enlaces completos en la pestaña Referencias del informe
Jayaswal, P., Wadhwani, A. K., Mulchandani, K. B., & Kaneko, Y. (2008). Machine Fault Signature Analysis. International Journal of Rotating Machinery, 2008(1). https://doi.org/10.1155/2008/583982
Burda, E. A., Zusman, G. V., Kudryavtseva, I. S., Naumenko, A. P., & Nicoletti, R. (2022). An Overview of Vibration Analysis Techniques for the Fault Diagnostics of Rolling Bearings in Machinery. Shock and Vibration, 2022(1). https://doi.org/10.1155/2022/6136231
Purohit, H., Tanabe, R., Ichige, K., Endo, T., Nikaido, Y., Suefusa, K., & Kawaguchi, Y. (2019). MIMII Dataset: Sound Dataset for Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection. arXiv:1909.09347; datos en Zenodo record 3384388 segun el resumen. https://arxiv.org/abs/1909.09347
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2025). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv 2405.01614 (version publicada: Expert Systems with Applications, segun la cabecera del preprint). https://arxiv.org/abs/2405.01614
Chen, S., Liu, Z., Li, C., Zou, D., He, X., & Zhou, D. (2026). Multi-mode fault diagnosis datasets of three-phase asynchronous motor under variable working conditions. arXiv 2601.02278 (Data in Brief, segun la declaracion de etica del preprint). https://arxiv.org/abs/2601.02278