## Slide 1
Paquete de rodamientos de bombas con prensaestopa
Dossier de confiabilidad con evidencia científica: lo respaldado, lo que no se pudo leer y lo que falta
HOWK RIOS - CONFIABILIDAD
Informe del 27 de octubre de 2026 | Todo respaldado por fuente o declarado SIN DATOS PARA ARMARLO
Notes: Caso de rodamientos en bombas con prensaestopa. La literatura de prensaestopa no se pudo leer desde este entorno; el dossier es honesto sobre ello.

## Slide 2
Ninguna fuente de prensaestopa se pudo leer: solo los rodamientos tienen respaldo y el vínculo con la empaquetadura queda SIN DATOS PARA ARMARLO
Fuente: Dossier del caso; registro de evidencia con 483 entradas
Qué sabemos
Los rodamientos de bombas se citan entre los componentes más propensos a fallar, por contaminación, mala lubricación y montaje inadecuado
Un resumen de 1988 atribuye el 90 % de las fallas prematuras de rodamientos de bolas de bombas a cuatro causas (no es estadística)
El defecto progresa en 4 etapas espectrales; la kurtosis no es monótona
Qué no sabemos
Si la fuga o el ajuste de la empaquetadura dañan el rodamiento, y cuánto
Efecto del agua en la vida del rodamiento (hay cifras de segunda mano sin leer)
Reparto de modos de falla, MTBF, Weibull y costos de bombas con prensaestopa
Datos de bombas con prensaestopa con tiempos hasta la falla
Citas y cuartiles de las fuentes
Verificación oficial de las 62 normas
Qué recomendamos
Abrir las pistas prioritarias con acceso a las fuentes
Reunir el historial de fallas con fechas
Línea base por activo antes de cualquier modelo
72
documentos leídos de 351
62
normas en resúmenes de buscador
0
fuentes leídas de prensaestopa o empaquetadura
14
hipótesis, todas posibles
Notes: Mensaje principal: el análisis de rodamientos tiene respaldo; el prensaestopa solo tiene pistas de buscador.

## Slide 3
Los siete frentes de búsqueda encontraron pistas, pero solo un texto aportado por la persona trata el prensaestopa
Fuente: Resultados de los agentes de investigación; red bloqueada para revistas, repositorios y organismos
Frente | Entradas registradas | Leídas con extracto | Qué pasó
Mecanismos y causas | 6 | 0 | Solo pistas de buscador; ninguna cifra utilizable
Empaquetadura y contaminación | 11 | 0 | 11 pistas, ninguna leída; cifras de agua y fuga contradictorias
Monitoreo y diagnóstico | 13 | 4 | Se leyeron bancos de rodamientos; agua y P-F solo pistas
ML, RUL y datos abiertos | 23 | 16 | Bancos de rodamientos leídos; ninguno de bombas con prensaestopa
Normas, vida y costos | 27 | 0 | Normas de empaquetadura y tesis solo en resúmenes
Cadena prensaestopa a rodamiento (nuevo) | 23 | 0 | 23 pistas; ninguna leída; peso de la causa contradictorio
Protección y detección (nuevo) | 28 | 0 | 28 pistas; sin umbrales ni ensayos leídos
Texto aportado por la persona | 1 | 1 | Mecanismo del ajuste de la empaquetadura; fuente comercial
Para compensar, se heredaron las 351 entradas del caso de la bomba centrífuga (rodamientos y vibración), que no tratan prensaestopa.
Notes: El conector de texto completo no tiene cuota hasta el 1 de noviembre de 2026.

## Slide 4
Un equipo de 20 agentes con ficha de ocho bloques y compuertas de evidencia produce el dossier
Fuente: Protocolo del equipo; kit de cálculo con pruebas automáticas
1 Intake
La persona nombra el modo de falla
›
2 Búsqueda
7 frentes en paralelo
›
3 Lectura
Lectura de textos con extracto literal
›
4 Análisis
ACR, árbol, Ishikawa, FMECA, predictivo
›
5 Compuertas
Todo número debe estar literal en su fuente
›
6 Verificación
Verificador independiente
›
7 Entrega
HTML, mapa de agentes, presentación
Reglas del equipo
Nada se inventa
Sin evidencia: SIN DATOS PARA ARMARLO
Referencias en APA 7 con enlace
Sin nombres de empresas
Cálculos con el kit
Compuertas automáticas
El nivel de lectura se deriva del acceso real
Cifras: número literal en el extracto
Hipótesis nunca pasan de posible sin caso real
Ítems sin fuente válida se eliminan y se listan
Aprendizaje continuo
Cada corrección queda en el historial
Reglas candidatas en cuarentena
La persona aprueba lo permanente
Notes: Cada agente recibe ROL, TAREA, CONTEXTO, RAZONAMIENTO, CONDICIONES DE CIERRE, FEEDBACK, ALMACENAMIENTO Y MEMORIA y SALIDA.

## Slide 5
Se leyeron 72 documentos de 351 registrados, casi todos de rodamientos y vibración, ninguno de libros ni tesis
Fuente: Registro de evidencia del caso (incluye fuentes heredadas); nivel de lectura derivado del acceso
Chart: Documentos leídos por tipo de fuente
| Datos y repositorios | Preprints | otro | Artículos arbitrados
Documentos leídos | 14 | 47 | 2 | 9
Chart: Documentos leídos por año
| 1988 | 2008 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Documentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 16 | 21
483
entradas en el registro
192
extractos literales con localizador
276
pistas de buscador: no respaldan afirmaciones
0
libros y tesis leídos en texto completo
Notes: Las pistas de buscador se listan por si una persona puede abrirlas.

## Slide 6
Lo respaldado se limita al rodamiento en general: contaminación, lubricación, ajustes, instalación y desalineación
Fuente: Shanyavskiy y Soldatenkov (2022); Goode (1988); Lillelund et al. (2025); Kenworthy et al. (2023)
90 %
de fallas prematuras de rodamientos de bolas de bombas, por cuatro causas (resumen de 1988, atribución del autor)
L10
vida que alcanza o supera el 90 % de la población, solo en condiciones convencionales
0
fuentes leídas sobre cavitación, sellos o recirculación
Causas de daño que listan las fuentes
Contaminación y corrosión asociada
Mala lubricación o falla del lubricante
Ajustes inadecuados con sobrecalentamiento
Mala manipulación o instalación
Carga excesiva y desalineación
Desgaste y fretting
Límites
No hay estadística de la población de bombas
La cifra de 90 % es de un resumen y no trae base de datos
El efecto del prensaestopa en el rodamiento está solo como pista
Todo se presenta como hipótesis posible
Notes: El 90 % no debe leerse como frecuencia de modos de falla de bombas.

## Slide 7
Cada hipótesis se explica con cinco porqués que van de la causa física a la humana y a la latente
Fuente: Análisis del equipo con fuentes citadas (síntesis); a confirmar con registros del activo
Hipótesis | Causa física | Causa humana | Causa latente
H1 Lubricación inadecuada o falla del… | Si se cumpliera, porque la película no separó los elementos rodantes ni evitó el contacto entre asperezas, a verificar con el lubricante retirado y las pistas. | Si se cumpliera, porque tipo, cantidad o intervalo de relubricación no estaban ajustados a la condición de operación y la temperatura reales, o por contaminación con agua (ruta A). | Si se cumpliera, porque la lubricación no se gestionó como modo de falla con indicador y verificación, y los indicadores en uso pierden señal al extenderse el defecto. Causa latente a confirmar con…
H2 Contaminación del rodamiento | Si se cumpliera, porque la barrera del alojamiento no impidió el ingreso de partículas o humedad (incluida la fuga del prensaestopa, ruta A), o porque se introdujo durante la instalación o el engrase. | Si se cumpliera, porque se especificó y mantuvo para condiciones convencionales, o porque su deterioro no se detectó. | Si se cumpliera, porque la selección y el plan de mantenimiento se apoyaron en la vida nominal y no trataron la contaminación como modo de falla gestionado. Causa latente a confirmar con registros.
H5 Desalineación del eje y el soporte | Si se cumpliera, porque el eje y el soporte quedaron fuera de la posición de diseño, a verificar con medición. | Si se cumpliera, por falta de verificación al montar o tras intervenciones, o por pérdida de posición en servicio; sin fuente leída propia de bombas. | Si se cumpliera, porque no hay requisito de verificar alineación en la puesta en servicio ni tras intervenciones. Causa latente a confirmar con registros.
Hay 14 hipótesis en total, todas posibles; los modos propios de la bomba sin fuente leída no entran como hipótesis.
Notes: El informe HTML trae los siete encadenamientos.

## Slide 8
El árbol y el Ishikawa separan el inicio del daño de su progreso sin detección; Mano de obra y Medio ambiente quedan sin datos
Fuente: Árbol de fallas e Ishikawa del caso; clase de causa: física, humana o latente
Máquina | 4 con respaldo, 5 síntesis
Ajuste inadecuado o apretado entre rodamiento, eje y alojamiento.
Desalineación del rodamiento o del eje respecto del soporte.
Carga radial o axial sobre el rodamiento mayor que la de diseño, incluida la que pudie…
Método | 0 con respaldo, 5 síntesis
Práctica de relubricación (tipo, cantidad, intervalo) no ajustada a las condiciones re…
Montaje e instalación del rodamiento sin control suficiente.
Selección del rodamiento solo por vida nominal, que cubre fatiga de contacto en condic…
Material | 2 con respaldo, 3 síntesis
Lubricante degradado, inadecuado o incompatible, o contaminado con agua.
Corrosión y desgaste de las superficies del rodamiento.
Fatiga normal del material (descascarado): fin de vida esperado y no falla prematura.
Mano de obra | 0 con respaldo, 2 síntesis
Ajuste del prensaestopa hecho sin conocer el criterio de goteo o el efecto de ajustar …
Señales tempranas (fuga continua, ruido, soporte caliente) vistas en ronda pero sin tr…
Medición | 3 con respaldo, 3 síntesis
Kurtosis usada como indicador único: no es monótona con el avance del daño.
Umbrales de kurtosis 3 y 5 sin sustento hallado.
Etapas tempranas de degradación solo detectables con sensores especializados o con aná…
Medio ambiente | 0 con respaldo, 2 síntesis
Presencia de agua de lavado, fuga o humedad en el entorno del soporte. CONDICION A VER…
Temperatura ambiente, carcasa caliente o fluido caliente que eleva la temperatura del …
Notes: El árbol completo, con zoom e impresión en A4 o A3, está en el informe HTML.

## Slide 9
El FMECA lista 14 modos de falla del rodamiento; el aporte del prensaestopa queda como vacío con la pista por leer
Fuente: FMECA del caso; severidad, ocurrencia y detección: SIN DATOS PARA ARMARLO
Id | Modo de falla | Detección propuesta | Tarea RCM propuesta (síntesis)
FM1 | Fatiga de contacto por rodadura del rodamiento (descascarado… | Análisis de envolvente (alta sensibilidad, inmunidad al ruido, identifica tipo y ubicación del defecto) y frecuencias BPFO, BPFI, BSF, FTF… | En condición (on-condition) (consecuencia: A confirmar; si la falla es evidente y detiene el bombeo, operacional; seguridad o ambiente…
FM2 | Desgaste del rodamiento | La evidencia no asocia una técnica específica al desgaste; por síntesis, tendencia de vibración combinada con aceite o grasa y termografía… | En condición; restauración solo si hay edad identificable (consecuencia: A confirmar). El desgaste es el candidato clásico a restauración o…
FM3 | Corrosión del rodamiento por contaminación | Análisis de aceite o grasa y termografía como complemento de la vibración (E-8003); la evidencia no da técnica específica para corrosión. | Rediseño (protección del soporte) y en condición (consecuencia: A confirmar). Si la contaminación domina, atacar la causa suele ser más…
FM4 | Falla de lubricación del rodamiento (lubricante inadecuado,… | Análisis de aceite o grasa y termografía, combinados con vibración (E-8003). Las etapas ultrasónicas tempranas solo son detectables con… | En condición y, si se identifica el mecanismo, tarea programada de lubricación (consecuencia: A confirmar). La relubricación previene un…
FM5 | Sobrecalentamiento del rodamiento por ajuste inadecuado en… | Termografía combinada con vibración (E-8003); la evidencia no da umbrales de temperatura. | Rediseño o corrección del procedimiento de montaje; en condición por temperatura (consecuencia: A confirmar). La causa está en la…
FM6 | Daño del rodamiento por desalineación o carga excesiva | Vibración con análisis espectral (E-8001, E-8008) y termografía (E-8003); no hay firma específica de desalineación en la evidencia leída. | Corrección de alineación o rediseño; en condición (consecuencia: A confirmar). Corregir la causa reduce la ocurrencia; la inspección en…
FM7 | Daño del rodamiento por manipulación o instalación deficiente | La evidencia no da técnica; revisar el historial de órdenes tras reemplazos (requiere datos del activo). | Rediseño de procedimiento (consecuencia: A confirmar). La causa es de método de trabajo; mejorar el procedimiento y verificar con el…
FM8 | Empaquetadura con ajuste insuficiente (fuga excesiva) | Inspección visual del goteo y de su tendencia: consta en pista, sin respaldo (E-2104, E-2000 SOLO-SNIPPET). E-2700 no entrega técnica de… | En condición (inspección de goteo) y tarea de ajuste con criterio escrito (consecuencia: A confirmar; fuga visible, por tanto evidente…
FM9 | Empaquetadura con apriete excesivo (recalentamiento y cristalización) | Ausencia de goteo y temperatura de la caja de empaquetadura: consta en pista, sin respaldo (E-2000, E-2001 SOLO-SNIPPET). E-2700 no entrega… | Rediseño del procedimiento de ajuste (criterio) y en condición (temperatura y goteo) (consecuencia: A confirmar). La causa está en el…
FM10 | Ingreso de agua al soporte de rodamientos | Inspección del soporte por agua (mirilla, aceite lechoso, humedad, oxidación): consta en pista, sin respaldo (E-2211, E-2616 SOLO-SNIPPET);… | En condición (inspección de goteo hacia el soporte y del estado del lubricante) y búsqueda de fallas de la protección (consecuencia: A…
FM11 | Pérdida de película de lubricante por contaminación con agua | Análisis de lubricante por agua (por ejemplo Karl Fischer, apariencia): consta en pista, sin respaldo (E-2211, E-2607, E-2611, E-2612,… | En condición (análisis de lubricante) y, si el agua se confirma, protección (FM14) (consecuencia: A confirmar). El análisis de lubricante…
FM12 | Corrosión y fatiga del rodamiento por agua | Envolvente y tendencia de vibración (E-8001, E-8008) para el defecto ya formado; análisis de lubricante por agua y partículas: consta en… | En condición (vibración con envolvente, análisis de lubricante) y rediseño de la protección (consecuencia: A confirmar; operacional si…
FM13 | Desgaste de la camisa del eje | Inspección de la camisa (rayado, diámetro) en cada reemplazo de empaquetadura: consta en pista, sin respaldo (E-2004, E-2110). | En condición (inspección de la camisa) y restauración o reemplazo solo con edad de desgaste identificable (consecuencia: A confirmar). El…
FM14 | Protección del soporte inexistente o ineficaz (deflector, laberinto,… | Inspección de deflector, estado del laberinto y limpieza del drenaje: consta en pista, sin respaldo (E-2001). | Rediseño (instalar o mejorar protección y drenaje) y búsqueda de fallas (verificación funcional de drenaje y protección) (consecuencia: A…
Notes: Los puntajes S, O y D los asigna quien conozca el activo.

## Slide 10
Lo propio del prensaestopa no se pudo respaldar: cada tema indica la pista que habría que leer
Fuente: Pistas SOLO-SNIPPET del registro; ninguna respalda una afirmación
Modo o tema | Estado | Qué habría que leer
Fuga de la empaquetadura que llega al soporte | SIN DATOS PARA ARMARLO | Guías de bombas con prensaestopa y drenaje del soporte (contenido comercial, sin abrir)
Agua en el lubricante y vida del rodamiento | SIN DATOS PARA ARMARLO | Artículo de acceso abierto de 2020 sobre agua y fatiga de contacto; Cantley (1977), sin verificar
Desgaste de la camisa del eje | SIN DATOS PARA ARMARLO | Artículo de revista minera y estudio de simulación de desgaste de empaquetadura
Sobreapriete: fricción, calor y flexión del eje | SIN DATOS PARA ARMARLO | Guías de mantenimiento del prensaestopa (pistas) y ensayos de torque de empaquetadura
Fuga permitida (gotas por minuto) | SIN DATOS PARA ARMARLO | Las pistas de fabricantes difieren entre sí; ninguna se usa
Empaquetadura frente a sello mecánico: vida y costo | SIN DATOS PARA ARMARLO | Tesis chilenas y mexicanas listadas, sin abrir; los costos de planta los aporta la persona
Las cifras de reparto que traen las pistas (sellos 60 % a 69 %, rodamientos 22 % a 45 %) se contradicen entre sí y no se usan.
Notes: Abrir estas fuentes requiere habilitar los dominios académicos o aportar los PDF.

## Slide 11
Hoy no se justifica ningún modelo entrenado: procede definir, medir una línea base y detectar anomalías en sombra
Fuente: Estrategia del caso (síntesis del equipo); sin datos propios ni etiquetas; resultados de bancos de rodamientos no se trasladan
0. Definición previa (sin modelo)
Fijar con el negocio el objetivo (detección temprana, diagnóstico o RUL del paquete de rodamientos), el horizonte H y el costo de falso negativo frente a falso positivo. Definir qué es falla funcional del paquete (criterio de retiro) y qué es censura (retiro preventivo, cambio por otra causa, bomba…
1. Registro con fecha, sin sensores (primero, es lo más barato)
Registrar por bomba, con fecha y responsable: (a) goteo del prensaestopa en una escala ordinal fija, medida con el mismo método y a calendario fijo (no solo cuando alguien ve la fuga), con la clase 'sin goteo' como categoría propia porque el exceso de ajuste también es dañino (E-2700); (b) cada…
2. Línea base por bomba y posición: temperatura del soporte y vibración con envolvente
Con cada bomba en buen estado, y por punto de operación, medir en puntos y orientaciones fijados y marcados: temperatura del soporte (junto con temperatura ambiente y del fluido bombeado, para no confundir) y vibración con RMS y espectro de envolvente. Línea base propia con signals.linea_base…
3. Análisis de agua en el lubricante e inspección de drenaje
Muestrear el lubricante del soporte en servicio, antes de abrir el soporte, a intervalos fijos y tras cada episodio de fuga o lavado; ensayar con un laboratorio y método definidos por un experto y registrar el resultado con su incertidumbre. Incluir bombas sin fuga como referencia: sin ellas no hay…
4. Detección de anomalías sin etiquetas, en sombra
Sobre las series de las etapas 2 y 3, entrenar solo con datos normales de la propia bomba (diseño sin muestras anómalas de los retos acústicos y del ensayo de campo) y operar en sombra, sin actuar, registrando cada alerta con la inspección posterior (incluido el estado de goteo y de agua). Primero…
5. Diagnóstico por reglas (tipo de defecto y causa probable)
Envolvente y frecuencias características de rodamiento para tipo y ubicación (E-8001), contrastado con el hallazgo al desmontar del formato de la etapa 1; la causa probable (agua, lubricante, montaje, sobrecalentamiento) se asigna por inspección y no por el modelo. Un clasificador supervisado solo…
6. Supervivencia exploratoria y pronóstico, solo con tiempos hasta la falla propios
Cada paquete es una unidad con fecha de inicio, fecha de falla o de censura. Empezar por descriptivo: Kaplan-Meier (kaplan_meier y km_failure_quantile con su banda) y Weibull con fit_weibull_mle, con intervalo de la forma y advertencias del kit; la censura se trata como tal, nunca como RUL = 0.…
7. Operación, deriva y reentrenamiento
Piloto en sombra antes de actuar. Plan de deriva por cambio de punto de operación, de tipo o proveedor de empaquetadura, de lubricante, de rodamiento, de operador o de método de medición; recalibrar en planta, no importar parámetros de banco. Cada alerta dispara una inspección, nunca un cambio…
Notes: Cada etapa indica su condición para avanzar en el informe HTML.

## Slide 12
No hay datos abiertos de bombas con prensaestopa con tiempos hasta la falla; solo audio de bombas y bancos de rodamientos
Fuente: Registro de datos abiertos del caso; MIMII (Purohit et al., 2019) y reempaquetados
Conjunto | Contenido | Aptitud | Límite
MIMII y reempaquetados | Sonidos de bombas y otras máquinas, normal y con anomalías provocadas | Diagnóstico acústico | Sin vibración, presión ni caudal; no define la bomba
Conjuntos de rodamientos a la falla de banco | XJTU-SY (15), PRONOSTIA (16) y Paderborn (17) rodamientos de bolas | RUL y diagnóstico de rodamientos | Sin bomba ni prensaestopa; etiquetas de RUL construidas por los autores
Rodamientos a la falla de banco | 17 rodamientos de bolas con carga y velocidad variables | Analogía de vida del rodamiento | No es bomba ni campo
Vida de bombas con censura | No se encontró | Ninguna | Weibull y RUL de la bomba no son admisibles
Sin tiempos hasta la falla no se ajusta distribución de vida; lo primero es reunir el historial de fallas con fechas y censura.
Notes: Se podría usar el banco de rodamientos como analogía si la persona lo decide.

## Slide 13
Se identificaron 62 normas y guías; las de empaquetadura tienen ediciones en conflicto y todas están pendientes de verificación oficial
Fuente: Resúmenes de buscador (SOLO-SNIPPET); ninguna página oficial pudo abrirse
Chart: Normas con estado visto por organismo
| ISO | API | ANSI/HI | CEN/EN | VDI | IEC | IEEE | DIN | BSI | ASME | UNE | NCh | NEMA | ASTM | ABNT | NOM
Normas | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Norma (según resumen) | Uso y estado visto
API 610 (12.ª ed., 2021) e ISO 13709 | Bombas centrífugas; ya no son equivalentes
EN 16752 e ISO 3069 | Ensayo de empaquetaduras y cavidades; edición no verificada
API 682 e ISO 21049 | Sellos; estado en conflicto en ISO 21049
ISO 20816-1 y -3; ANSI/HI 9.6.4 | Vibración; ISO 10816-1 está retirada
ISO 281 e ISO 15243 | Vida L10 y modos de falla de rodamientos
ISO 13373, 17359, 13379-1, 13381-1 | Monitoreo, diagnóstico y pronóstico
ISO 14224 | Datos de falla (sector petróleo y gas)
ANSI/HI 9.6.3 y 9.6.5 | Márgenes de operación; edición en conflicto
Notes: No hay norma específica de aprendizaje automático para mantenimiento en lo visto.

## Slide 14
La cadena prensaestopa, fuga, agua y rodamiento se plantea en dos rutas; ningún eslabón puente tiene fuente leída
Fuente: Análisis de causa raíz y FMECA del caso; hipótesis posibles, eslabones puente rotulados síntesis
Ruta A: agua
Ajuste insuficiente del prensaestopa
Fuga hacia el soporte
Agua o contaminante en el lubricante
Pérdida de película, corrosión y fatiga del rodamiento
Ruta B: calor
Apriete excesivo por reacción a la fuga
Se elimina el goteo: fricción y calor
Recalentamiento de eje y camisa
Carga térmica y deflexión sobre el rodamiento
Qué dice la evidencia
Solo se leyó el mecanismo de la empaquetadura (texto aportado, comercial)
Las pistas dicen que la cadena existe, sin frecuencia ni tiempo a la falla
El peso de la contaminación va de 14 % a más de la mitad según la fuente: no se usa
Humanas y latentes: preguntas a verificar
Notes: El ajuste suele hacerse como respuesta a la fuga: sesgo de registro; hace falta la fecha para el orden temporal.

## Slide 15
Con la tabla de datos correcta, el análisis de vida deja de estar vacío; con menos de 10 fallas por modo es exploratorio
Fuente: Plantilla del auditor de datos; criterio del equipo, no norma
Dato | Por qué importa
Fecha de instalación y de salida, horas de operación, fecha de corte | Vida con censura por la derecha
Motivo de salida: falla, preventivo, causa ajena, sigue operando | Los preventivos son censura, no falla
Ajuste del prensaestopa con fecha y fuga observada con fecha | El ajuste debe preceder a la falla; se ajusta como respuesta a la fuga
Hallazgos al desmontar: agua, herrumbre, lubricante, camisa; con la opción no inspeccionado | Distingue la ruta A de la ruta B
Costos de empaquetadura, agua de sellado, camisa, rodamiento, parada | Punto óptimo solo con costos aportados
Notes: El kit no tiene regresión de Cox; la comparación de dos grupos se hace con Kaplan-Meier y log-rank.

## Slide 16
Siete brechas impiden pasar de hipótesis a conclusiones; cada una indica qué la cerraría
Fuente: Dossier del caso, secciones SIN DATOS PARA ARMARLO
Brecha | Estado | Qué la cerraría
Literatura de prensaestopa y empaquetadura | SIN DATOS PARA ARMARLO | Habilitar dominios académicos y de fabricantes o aportar PDF de tesis y artículos
Historial de fallas con fuga y ajuste del prensaestopa | SIN DATOS PARA ARMARLO | Órdenes de trabajo con fechas, causa, definición de falla y censura
Weibull y punto óptimo de reemplazo | SIN DATOS PARA ARMARLO | Tiempos hasta la falla y costos de falla y reemplazo
Top real de modos de falla | SIN DATOS PARA ARMARLO | Leer las fuentes con reparto por componente (hoy pistas contradictorias)
Agua en el soporte: señales y umbrales | SIN DATOS PARA ARMARLO | Leer el trabajo de vibración y aceite para agua en rodamientos (solo título visto)
Severidad, ocurrencia y detección del FMECA | SIN DATOS PARA ARMARLO | Panel de expertos con el historial del activo
Citas, cuartiles y verificación de normas | SIN DATOS PARA ARMARLO | Acceso a bases bibliográficas y a las páginas de los organismos
Notes: Estas brechas justifican las preguntas finales a la persona.

## Slide 17
Propuesta en tres horizontes: abrir las fuentes y confirmar causas, medir y recién entonces modelar
Fuente: Propuesta del equipo (síntesis); requiere validación y datos propios
Inmediato: abrir y confirmar
Habilitar dominios o aportar PDF de tesis y artículos de prensaestopa
Repetir los cinco frentes con acceso
Inspeccionar agua en el lubricante, camisa del eje y huella del rodamiento retirado
Medir alineación del eje y del soporte
Corto plazo: medir
Línea base por punto de operación con vibración, temperatura y corriente
Bitácora de intervenciones con el mismo punto de medición
Detección de anomalías en sombra
Panel de expertos para S, O y D
Mediano plazo: decidir
Con tiempos hasta la falla: supervivencia con censura
Con costos: LCC y reemplazo por edad
Diagnóstico supervisado solo con fallas etiquetadas propias
Recalibrar en planta, no importar parámetros de banco
Notes: Los valores numéricos de umbrales, intervalos y costos son SIN DATOS PARA ARMARLO.

## Slide 18
Cuatro decisiones de la persona desbloquean el análisis de bombas con prensaestopa
Fuente: Preguntas finales del equipo
1
¿Habilita los dominios académicos?
arXiv directo, Crossref, MDPI, Frontiers, Springer, repositorios universitarios y organismos de normas permitirían leer la literatura de empaquetaduras y de agua en rodamientos.
2
¿Aporta PDF de tesis o artículos de prensaestopa?
Se registran como datos aportados y se leen completos, sin esperar a los dominios.
3
¿Aporta el historial de fallas de sus bombas?
Fechas, horas, causa y definición de falla permiten Weibull con censura y reemplazo por edad.
4
¿Autoriza guardar el dossier en el historial?
Ya está en historial/dossiers/bomba_prensaestopa_rodamientos/ de la rama de trabajo.
Notes: Cada decisión tiene un efecto concreto en lo que el equipo puede afirmar.

## Slide 19
Referencias principales en APA 7 (1 de 2)
Fuente: Registro de evidencia del caso; enlaces completos en la pestaña Referencias del informe
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2025). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv 2405.01614 (cabecera del preprint: Expert Systems with Applications). https://arxiv.org/abs/2405.01614
Autor no identificado (s. f.). Real-Time Vibration-Based Bearing Fault Diagnosis Under Time-Varying Speed Conditions. arXiv 2311.18547 (preprint; autores y año no figuran en el texto leído). https://arxiv.org/abs/2311.18547
Goode, T. (1988). Preventing Early Failure of Pump Ball Bearings. Opflow, 14(4), 1-5. https://doi.org/10.1002/j.1551-8701.1988.tb00751.x
Shanyavskiy, A. A., & Soldatenkov, A. P. (2022). Crack path and regularities for ball-bearing fracture in the very-high-cycle fatigue regime. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 45(11), 3378-3392. https://doi.org/10.1111/ffe.13782
Kenworthy, J., Hart, E., Stirling, J., Stock, A., Keller, J., Guo, Y., Brasseur, J., & Evans, R. (2023). Wind turbine main bearing rating lives as determined by IEC 61400-1 and ISO 281: A critical review and exploratory case study. Wind Energy, 27(2), 179-197. https://doi.org/10.1002/we.2883

## Slide 20
Referencias principales en APA 7 (2 de 2)
Fuente: Registro de evidencia del caso; enlaces completos en la pestaña Referencias del informe
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2024). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.01614
Jayaswal, P., Wadhwani, A. K., Mulchandani, K. B., & Kaneko, Y. (2008). Machine Fault Signature Analysis. International Journal of Rotating Machinery, 2008(1). https://doi.org/10.1155/2008/583982
Burda, E. A., Zusman, G. V., Kudryavtseva, I. S., Naumenko, A. P., & Nicoletti, R. (2022). An Overview of Vibration Analysis Techniques for the Fault Diagnostics of Rolling Bearings in Machinery. Shock and Vibration, 2022(1). https://doi.org/10.1155/2022/6136231
Purohit, H., Tanabe, R., Ichige, K., Endo, T., Nikaido, Y., Suefusa, K., & Kawaguchi, Y. (2019). MIMII Dataset: Sound Dataset for Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection. arXiv:1909.09347; datos en Zenodo record 3384388 segun el resumen. https://arxiv.org/abs/1909.09347
Lillelund, C. M., Pannullo, F., Jakobsen, M. O., Morante, M., & Pedersen, C. F. (2025). RULSurv: A probabilistic survival-based method for early censoring-aware prediction of remaining useful life in ball bearings. arXiv 2405.01614 (version publicada: Expert Systems with Applications, segun la cabecera del preprint). https://arxiv.org/abs/2405.01614